## Slide 1: ANN - Simulator
Rainer Trummer
Ferdinand Schober
Christian Spielberger

## Slide 2: ANN-Simulator
Aufgabenstellung
Künstliches Neuronales Netz
Genetischer Algorithmus
Vorführung

## Slide 3: Aufgabenstellung
Steuerung eines Roboterarms
Transportieren einer Eisenkugel
Sensorik
Motorik

## Slide 4: Artificial Neural Network
Eingangslayer entspricht der Sensorik
Hiddenlayer sind frei wählbar
Ausgangslayer entspricht der Motorik
Verbindungen:
  keine Rückkopplungen
  zwischen Layern vollständig verbunden
  dargestellt durch Adjazenzmatrix wie bei einem gerichteten, bewerteten Graphen
Gewichtungen bestimmen gesamtes Verhalten

## Slide 6: Genetischer Algorithmus
Gewichtungen werden durch GA eingestellt
Ein Individuum entspricht hier einem ANN
ca. 200 Gewichtungen werden angepaßt
Fitneßberechnung
  Variante 1: Richtungsbewertung nach jeder Mikrobewegung
  Variante 2: zählen der Treffer in einer bestimmten Zeitspanne
Selektion
  Tournamentselektion
Rekombination (Crossover)
Mutation

## Slide 7: Fitneßberechnung
Das Individuum (das ANN) bekommt Zeit, in der es zeigen soll, was es kann.
Ereignisse die die Fitneß beeinflussen
positive Ereignisse
  Treffer := (Quelle = Ziel)  Fitneß erhöhen, neue Zeit
  umso schneller am Ziel, desto besser
negative Ereignisse
  im Boden herumfahren := (Quelle >Boden)
Berechnung für verschiedene Podesthöhen  nimm Durchschnitt, Fitneß nicht eindeutig
Erkenntnis: nicht zu viel in die Fitneßfunktion packen !

## Slide 8: Selektion
Tournament
zufällige Auswahl zweier Individuen a, b
suchen des schlechtesten Individuums c
c := besseres von beiden (a, b)
wie oft ?
  (Populationsgröße - Matingpoolgröße)
  bei uns 100 - 10 = 90, dann habe ich 90 schlechte Individuen eliminiert

## Slide 9: Rekombination
Teile der Adjazenzmatrizen zweier Individuuen werden ausgetauscht.
zuerst One-Point-Crossover
dann n-Point-Crossover, wobei n zufällig ist
Position der Crossover-Points ist zufällig
neue Versuche mit n ist konstant
  n = Vielfaches | Teiler | gleich der Anzahl Zeilen (= Spalten)
Erkenntnis:
  sehr wesentlich für den Lernerfolg ( durchschnittliche Fitneß)
  viele Experimente sind notwendig, oder selbständige Anpassung

## Slide 10: Mutation
Adjazenzmatrix wird mutiert
Gen := ein Integerwert in der Matrix
Mutationrate  kippt Bit 0 ?
Ausgleich der ungleichen Wertigkeit der Bits
IF THEN
  kippe Bit
END IF